## Slide 1: Chương 12: Đặc tả độ tin cậy và bảo mật
Thành viên:
Vũ Bích Ngọc: 20162974
Nguyễn Huy Thái: 20163680
Trần Đức Sơn: 20163571
Nhóm 5

## Slide 2: Nội dung trình bày
12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro
12.2. Đặc tả tính an toàn
12.3. Đặc tả độ tin cậy
12.4. Đặc tả tính an ninh
12.5. Đặc tả hình thức

## Slide 3: 12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro
Những yêu cầu về độ tin cậy và bảo mật có hai loại:
Các yêu cầu chức năng: các cơ sở kiểm tra, phục hồi cần được đưa vào hệ thống và các tính năng bảo vệ chống lại các lỗi hệ thống và các cuộc tấn công bên ngoài.
Các yêu cầu phi chức năng: xác định độ tin cậy và tính sẵn dùng của hệ thống. Ví dụ như các ràng buộc trong quá trình phát triển, các chuẩn áp dụng cho hệ thống, …
Những yêu cầu chức năng thông thường xác định những gì hệ thống sẽ làm, yêu cầu ‘shall not’ định nghĩa hành vi của hệ thống không được chấp nhận.
Những yêu cầu ‘shall not’ này không được áp dụng trực tiếp nhưng phải được phân tách thành các yêu cầu chức năng phần mềm cụ thể hơn.
Notes: Trong bài nêu ví dụ về lỗi hệ thống phanh khi một máy bay hạ canh xuống Warsaw ở Balan năm 1993. Bão to và hệ thống phanh không hoạt động khi máy bay đã bắt đầu hạ canh được 9 giây, dẫn đến máy bay phải kích hoatja hệ tthoongs đẩy ngược và cuối cùng đâm vào một ngân hàng rồi bốc cháy
Do đặc tả phần mềm không đầy đủ
Cần Chú ý những yêu cầu ít xảy ra,
Yêu cầu phi chức năng như: độ tin cậy, thời gian phản hồi, dung lượng bộ nhớ,  yêu cầu: qui định chuẩn về qtr tineens hanh, chuẩn tài liệu
*Phi chức năng khó phát biểu chinh xác và khó kiểm tả
Shall not:
  không nên cho phép người dùng chỉnh sửa file hệ thống
  Không cho phép hệ thống phanh hoạt động khi máy bay đang ở trong trạng thai cất canh
Shallnot tùy thuộc vào yêu cầu chức năng phần mềm cụ thể

## Slide 4: 12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro (tiếp)
Hinh 1: Risk-driven specification
Quy trình đặc tả kỹ thuật theo rủi ro chính liên quan đến việc hiểu về các rủi ro mà hệ thống phải đối mặt,tìm ra nguyên nhân và tạo ra các yêu cầu để quản lý , bao gồm các giai đoạn trong hình mô tả sau:
Notes: Xác định nguy cơ
Phân tích rủi ro và phân loại rủi ro
Phân tách rủi ro

## Slide 5: 12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro (tiếp)
1. Xác định nguy cơ (Risk Identification)
Những rủi ro tiềm năng tới hệ thống được xác định và chúng phụ thuộc vào môi trường mà hệ thống được sử dụng
Rủi ro có thể phát sinh từ tương tác giữa hệ thống và những điều kiện hiếm xảy ra khi thao tác với môi trường.
2. Phân tích rủi ro và phân loại (Risk analysis and classification)
Mỗi một rủi ro được xem xét riêng,những rủi ro nào có nguy hiểm tiềm ẩn và đáng ngờ sẽ được chọn và phân tích sau.
Ở giai đoạn này, rủi ro có thể được loại bỏ vì chúng không có khả năng phát sinh hoặc do phần mềm không thể phát hiện được.
Tiến trình đặc tả yêu cầu rủi ro

## Slide 6: 12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro (tiếp)
3. Phân tách rủi ro (Risk decomposition)
Ở mỗi rủi ro, ta sẽ phân tích và xác định ra nguyên nhân gốc rễ của rủi ro đó, những nguyên nhân đó là lý do tại sao một hệ thống có thể bị lỗi.
Chúng có thể là lỗi phần mềm hoặc phần cứng hoặc lỗ hổng cố hữu từ quá trình thiết kế hệ thống.
4. Giảm thiểu nguy cơ (Risk reduction)
Đề xuất cách thức các rủi ro có thể được loại bỏ hoặc giảm đi. Điều này góp phần vào các yêu cầu về độ tin cậy của hệ thống xác định các biện pháp phòng vệ chống lại các rủi ro và cách thức quản lý các rủi

## Slide 7: 12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro (tiếp)
Phân tích sơ bộ rủi ro: Các rủi ro chính của môi trường được xác định. Nó độc lập với công nghệ dùng để phát triển hệ thống. Mục đích chính là thiết lập một tập các yêu cầu an toàn và tin cậy.
Phân tích vòng đời rủi ro: Được xem xét trong quá trình phát triển hệ thống, liên quan đến các quyết định thiết kế. Mỗi công nghệ,kiến trúc đều liên quan đến các rủi ro khác nhau.
Phân tích cách thức rủi ro khi vận hành: Liên quan đến tương tác giữa người dùng và hệ thống.
Với các hệ thống lớn , rủi ro có thể được cấu trúc và phân loại thành các giai đoạn:

## Slide 8: 12.1. Đặc tả yêu cầu hướng rủi ro (tiếp)
Các giai đoạn trên rất cần thiết bởi không thể đưa ra tất cả các đặc tả về độ tin cậy và bảo mật mà không có thông tin đầy đủ về việc triển khai hệ thống.
Yêu cầu bảo mật và độ tin cậy bị ảnh hưởng bởi các lựa chọn công nghệ và quyết định thiết kế.
Kiểm tra và đảm bảo hệ thống có thể hỗ trợ tốt nhất các phần mềm bên thứ ba
Tham khảo thêm về chuẩn IEC về quản lý độ an toàn trong hệ thống bảo mật.
Nhận xét:
Notes: Thông tin triển khai hệ thống – thông tin đặc tả chức năng và phi chức năng

## Slide 9: 12.2. Đặc tả tính an toàn
12.2.1. Xác định nguy cơ
Xác định mối nguy bằng cách xem xét các loại/lớp nguy cơ khác nhau, như mối nguy vật lý, mối nguy về điện tử, mối nguy về sinh học, mối nguy về bức xạ, mối nguy về sự cố dịch vụ, v.v...
Mỗi một lớp đó sau đó có thể được phân tích và tìm ra các mối nguy cụ thể, sự kết hợp có thể có của các mối nguy hiểm có khả năng gây nguy hiểm cho hệ thống cũng phải được xác định.
12.2.2. Đánh giá nguy cơ
Quá trình đánh giá rủi ro tập trung vào hiểu tính xác suất mà rủi ro (hay nguy cơ) này sẽ xảy ra và hậu quả nếu tai nạn hoặc sự cố liên quan đến nguy cơ đó sẽ xảy ra.
Có 3 loại rủi ro:
Notes: Coi các nguy cơ này có ảnh hưởng đến hệ thống
Ví dụ về hệ thống bơm insullin, các hệ thống về y tế phải được xem xét cần trọng do nó ảnh hưởng đến tinhs mạng con người, đối với hệ thống này việc bơm quá liều hoặc ít hơn liều lượng quy định đều có ảnh hưởng nghiêm trọng tới người bệnh và có thể gây nguy hiểm đến cơ thể và dễ bị dị ứng
Hệ thống này được đanh giá đặc biệt cần được tập trung xác định nhiều nhất (có thể tất cả) các nguy cơ có thể xảy ra

## Slide 10: 12.2.2. Đánh giá nguy cơ(tiếp)
Rủi ro không thể chịu đựng (Intolerable risks)
Trong các hệ thống đặc biệt an toàn là những nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
Hệ thống phải được thiết kế sao cho các mối nguy hiểm đó không thể phát sinh hoặc nếu có, các tính năng trong hệ thống sẽ đảm bảo rằng chúng được phát hiện trước khi chúng gây ra tai nạn.
Rủi ro thấp đến mức có thể chấp nhận được (ALARP)
Là những rủi ro có hậu quả ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng nhưng có xác suất xảy ra rất thấp.
Hệ thống phải được thiết kế sao cho khả năng xảy ra tai nạn do rủi ro được giảm thiểu, tùy thuộc vào các cân nhắc khác như chi phí và vận chuyển.
Rủi ro chấp nhận được (Acceptable risks)
Là những trường hợp tai nạn liên quan thường dẫn đến các thiệt hại nhỏ.
Các nhà thiết kế hệ thống nên thực hiện tất cả các bước có thể để giảm rủi ro có thể chấp nhận được, miễn là những điều này không làm tăng chi phí, thời gian giao hàng hoặc các thuộc tính hệ thống phi chức năng khác.

## Slide 11: 12.2.2. Đánh giá nguy cơ (tiếp)
Hình 2: The risk triangle (Tam giác rủi ro)
Notes: - Chi phí phát sinh trong việc xử lý rủi ro: các acceptability
Intolerate risk: rủi ro không thể chấp nhận – các hệ thống đặc biệt an toan
ALARP region: vung các hệ thống có hậu quả ít nghiêm trọng hơn hoặc cũng nghiêm trọng nhưng có xác xuất xảy ra thấp. Rủi ro có thể chấp nhận bao gồm là những rủi ro mà việc giảm thiểu nó là không thực tế hoặc cần phải tiêu hao một lượng chi phí lớn đắt
Acceptable region: vung rủi ro có thể chấp nhận được

## Slide 12: Ví dụ với hệ thống bơm insullin
Notes: Hazard probability: xác suất của nguy cơ, accident severity: tai nạn nghiêm trọng, estimate: ước tính
Insullin overdose computation: Tính toán tiêm lượng quá liều insulin
Underdose: liều lượng ít hơn mức quy định
Lỗi hệ thống hiển thị màn hình
Lỗi nguồn cấp
Máy không tương thích
Máy bị vỡ trong bênh nhân
Infection Gây ra nhiễm trùng
Electrical interference Bị nhiễu điện
Gây dị ứng

## Slide 13: 12.2.2. Đánh giá nguy cơ (tiếp)
Nhận xét:
Để đối phó với nhưng nguy cơ thì chi phí cao nhất phát sinh do rủi ro ở đầu biểu đồ,chi phí thấp nhất phát sinh do rủi ro ở đỉnh tam giác.
Ranh giới ở giữa các khu vực trong hình trên không phải là vấn đề kỹ thuật mà phụ thuộc vào chính trị,xã hội(theo thời gian, xã hội phát sinh nhiều mối nguy hiểm hơn nên ranh giời di chuyển xuống dưới)
Chi phi tài chính khi chấp nhận rủi ro và chi trả cho tai nạn có thể thấp hơn chi phí phòng ngừa tai nạn nên cần đánh giá và đưa ra quyết định đúng đắn

## Slide 14: 12.2.3. Phân tích nguy cơ
Là quá trình khám phá nguyên nhân gốc rễ của các mối nguy hiểm trong một hệ thống an toàn. Mục đích là tìm hiểu những sự kiện hoặc sự kết hợp của các sự kiện có thể gây ra lỗi hệ thống dẫn đến nguy hiểm.
Để làm điều này, có thể sử dụng phương pháp từ trên xuống hoặc từ dưới lên.
Các kỹ thuật suy diễn, từ trên xuống (top down), có xu hướng dễ sử dụng hơn, bắt đầu với mối nguy hiểm và làm việc từ đó đến lỗi hệ thống có thể xảy ra.
Các kỹ thuật quy nạp, từ dưới lên (bottom up) bắt đầu với một lỗi hệ thống được đề xuất và xác định những mối nguy hiểm nào có thể xảy ra từ lỗi đó.
Notes: Ngoài ra sử dụng kỹ thuật phân rã fault trees để dễ tiếp cận hay phát triển các mỗi nguy cơ đối với hệ thống, nó là một các cây với các node là nội dung các hiểm họa, càng gần node lá thì các hiểm họa căng chi tiết

## Slide 15: 12.2.4. Giảm thiểu nguy cơ
Khi các rủi ro tiềm ẩn và nguyên nhân gốc rễ của chúng đã được xác định, bạn có thể rút ra các yêu cầu an toàn để quản lý rủi ro và đảm bảo rằng các sự cố hoặc tai nạn không xảy ra.
Có ba chiến lược có thể bạn có thể sử dụng:
Tránh rủi ro: Hệ thống được thiết kế sao cho nguy cơ không thể xảy ra.
Phát hiện và loại bỏ rủi ro: Hệ thống được thiết kế sao cho các mối nguy được phát hiện và vô hiệu hóa trước khi chúng gây ra tai nạn.
Hạn chế thiệt hại: Hệ thống được thiết kế để giảm thiểu hậu quả của tai nạn.

## Slide 16: 12.3. Đặc tả độ tin cậy
Độ tin cậy tổng thể của một hệ thống phụ thuộc vào độ tin cậy phần cứng, độ tin cậy của phần mềm và độ tin cậy của các nhà quản trị hệ thống.
Bao gồm các yêu cầu bù cho lỗi phần mềm, cũng có thể có các yêu cầu về độ tin cậy liên quan để giúp phát hiện và phục hồi từ các lỗi phần cứng và lỗi vận hành.
Độ tin cậy khác với an toàn và bảo mật ở chỗ nó là thuộc tính hệ thống có thể đo lường được. Nghĩa là, có thể chỉ định mức độ tin cậy được yêu cầu, theo dõi hoạt động của hệ thống theo thời gian và kiểm tra xem độ tin cậy cần thiết đã đạt chưa.
Tổng quan:

## Slide 17: 12.3. Đặc tả độ tin cậy (tiếp)
Các yêu cầu về độ tin cậy có hai loại:
Các yêu cầu phi chức năng: xác định số lượng lỗi có thể chấp nhận được trong quá trình sử dụng bình thường của hệ thống hoặc thời gian mà hệ thống không có sẵn để sử dụng. Đây là những yêu cầu về độ tin cậy có thể định lượng được.
Các yêu cầu chức năng: xác định các chức năng của hệ thống và phần mềm để tránh, phát hiện hoặc chịu đựng các lỗi trong phần mềm và do đó đảm bảo rằng các lỗi này không dẫn đến lỗi hệ thống.

## Slide 18: 12.3.1. Chỉ số độ tin cậy
Chỉ số độ tin cậy có thể được chỉ định là xác suất xảy ra lỗi hệ thống khi hệ thống được sử dụng trong một môi trường hoạt động được chỉ định, nếu bạn sẵn sàng chấp nhận.
Ví dụ 1: 1 trong bất kỳ 1.000 giao dịch nào có thể thất bại, thì bạn có thể chỉ định xác suất thất bại là 0,001.
Các số liệu quan trọng được sử dụng để chỉ định độ tin cậy cộng với số liệu bổ sung được sử dụng để chỉ định thuộc tính hệ thống có liên quan. Việc lựa chọn số liệu phụ thuộc vào loại hệ thống đang được chỉ định và các yêu cầu của miền ứng dụng.

## Slide 19: 12.3.1. Chỉ số độ tin cậy (tiếp)
Các số liệu bao gồm:
Xác suất thất bại theo yêu cầu (POFOD) :xác định xác suất rằng nhu cầu dịch vụ từ hệ thống sẽ dẫn đến lỗi hệ thống.
Ví dụ: POFOD = 0,001 có nghĩa là có 1 / 1.000 khả năng xảy ra lỗi khi có nhu cầu.
Tỷ lệ xảy ra lỗi (ROCOF):xác định bởi số lỗi hệ thống có thể xảy ra có thể xảy ra liên quan đến một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: một giờ) hoặc với số lần thực hiện hệ thống.
Trong ví dụ trên, ROCOF là 1 / 1.000
Tính khả dụng (AVAIL): Tính khả dụng của một hệ thống phản ánh khả năng cung cấp dịch vụ của nó khi được yêu cầu. AVAIL là xác suất mà một hệ thống sẽ hoạt động khi có nhu cầu về dịch vụ.
Ví dụ: khả dụng là 0,9999, có nghĩa là, trung bình, hệ thống sẽ khả dụng với 99,99% thời gian hoạt động.

## Slide 20: 12.3.1. Chỉ số độ tin cậy
Để đánh giá độ tin cậy của một hệ thống, bạn phải nắm bắt dữ liệu về hoạt động của nó. Dữ liệu cần thiết có thể bao gồm:
Số lượng lỗi hệ thống đưa ra một số yêu cầu cho các dịch vụ hệ thống. Điều này được sử dụng để đo POFOD.
Thời gian hoặc số lượng giao dịch giữa các lần lỗi hệ thống cộng với tổng thời gian đã trôi qua hoặc tổng số giao dịch. Điều này được sử dụng để đo ROCOF và MTTF.
Thời gian sửa chữa hoặc khởi động lại sau khi hệ thống bị lỗi dẫn đến mất dịch vụ. Điều này được sử dụng trong việc đo lường sẵn có. Tính khả dụng không chỉ phụ thuộc vào thời gian giữa các lần hỏng mà còn phụ thuộc vào thời gian cần thiết để hệ thống hoạt động trở lại.

## Slide 21: 12.3.2. Yêu cầu độ tin cậy phi chức năng
Các yêu cầu về độ tin cậy phi chức năng là các thông số kỹ thuật định lượng về độ tin cậy và tính sẵn có của một hệ thống.
Nó giúp các bên liên quan hiểu rằng có rất nhiều loại lỗi hệ thống khác nhau và rõ ràng họ nhận ra rằng mức độ tin cậy cao là rất tốn kém để đạt được
Nó cung cấp một cơ sở để đánh giá khi nào ngừng thử nghiệm một hệ thống. Bạn dừng lại khi hệ thống đã đạt được mức độ tin cậy cần thiết.
Nó là một phương tiện để đánh giá các chiến lược thiết kế khác nhau nhằm cải thiện độ tin cậy của một hệ thống. Bạn có thể đưa ra đánh giá về cách mỗi chiến lược có thể dẫn đến mức độ tin cậy cần thiết.

## Slide 22: 12.3.2. Yêu cầu độ tin cậy phi chức năng
Có một số bước bạn có thể thực hiện để tránh tình trạng quá tin cậy của hệ thống:
Chỉ định các yêu cầu về tính khả dụng và độ tin cậy cho các loại lỗi khác nhau.
Chỉ định các yêu cầu về tính khả dụng và độ tin cậy cho các dịch vụ khác nhau một cách riêng biệt.
Quyết định xem bạn có thực sự cần độ tin cậy cao trong hệ thống phần mềm hay không hoặc liệu các mục tiêu phụ thuộc hệ thống tổng thể có thể đạt được theo những cách khác hay không.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng các cơ chế phát hiện lỗi để kiểm tra các đầu ra của hệ thống và có các quy trình tại chỗ để sửa lỗi. Sau đó, có thể không cần mức độ tin cậy cao trong hệ thống tạo ra các đầu ra.

## Slide 23: 12.3.3. Đặc tả độ tin cậy chức năng
Đặc tả độ tin cậy chức năng liên quan đến việc xác định các yêu cầu định nghĩa các ràng buộc và tính năng góp phần vào độ tin cậy của hệ thống.
Có ba loại yêu cầu về độ tin cậy chức năng cho một hệ thống:
Yêu cầu kiểm tra: Các yêu cầu này xác định kiểm tra các đầu vào cho hệ thống để đảm bảo rằng các đầu vào ngoài phạm vi không chính xác hoặc nằm ngoài phạm vi được phát hiện trước khi chúng được hệ thống xử lý.
Yêu cầu khôi phục: Những yêu cầu này nhằm giúp hệ thống phục hồi sau khi xảy ra lỗi.
Thông thường, các yêu cầu này liên quan đến việc duy trì các bản sao của hệ thống và dữ liệu của nó và chỉ định cách khôi phục dịch vụ hệ thống sau khi gặp sự cố.
Yêu cầu dự phòng: Những yêu cầu này chỉ định các tính năng dự phòng của hệ thống để đảm bảo rằng một lỗi thành phần duy nhất không dẫn đến mất hoàn toàn dịch vụ.

## Slide 24: 12.4. Đặc tả tính an ninh
Các đặc điểm kỹ thuật của các yêu cầu bảo mật cho các hệ thống có điểm chung với các yêu cầu an toàn.
Tuy nhiên, bảo mật là một vấn đề thách thức hơn an toàn, vì một số lý do:
Khi xem xét sự an toàn, bạn có thể cho rằng môi trường mà hệ thống được cài đặt không phải là thù địch. Không ai đang cố gắng gây ra một sự cố liên quan đến an toàn.
Khi xảy ra lỗi hệ thống gây rủi ro cho sự an toàn, bạn tìm kiếm các lỗi hoặc thiếu sót đã gây ra lỗi.
Thường có thể chấp nhận tắt hệ thống hoặc làm giảm dịch vụ hệ thống để tránh sự cố liên quan đến an toàn.
Kẻ tấn công có thể thăm dò hệ thống phòng thủ của hệ thống trong một loạt các cuộc tấn công, sửa đổi các cuộc tấn công khi chúng tìm hiểu thêm về hệ thống và các phản ứng của nó.

## Slide 25: 12.4. Đặc tả tính an ninh (tiếp)
10 yêu cầu về bảo mật của hệ thống:
Yêu cầu nhận dạng xác định liệu một hệ thống có nên xác định thông tin người dùng của mình hay không trước khi tương tác với họ.
Yêu cầu xác thực chỉ định cách xác thực người dùng.
Yêu cầu ủy quyền xác định các đặc quyền và quyền truy cập của người dùng được xác định.
Yêu cầu về khả năng miễn dịch xác định cách hệ thống tự bảo vệ chống lại virus, worm và các mối đe dọa tương tự.
Yêu cầu toàn vẹn xác định cách tránh mất mát dữ liệu.

## Slide 26: 12.4. Đặc tả tính an ninh (tiếp)
Yêu cầu phát hiện xâm nhập xác định cơ chế nào sẽ được sử dụng để phát hiện các cuộc tấn công trên hệ thống.
Yêu cầu không thoái thác xác định rằng một bên trong giao dịch không thể từ chối sự tham gia của mình vào giao dịch đó.
Yêu cầu về quyền riêng tư xác định cách bảo mật dữ liệu được duy trì.
Yêu cầu kiểm toán bảo mật xác định cách sử dụng hệ thống có thể được kiểm toán và kiểm tra.
Yêu cầu bảo mật bảo trì hệ thống xác định cách ứng dụng có thể ngăn các thay đổi được ủy quyền vô tình đánh bại các cơ chế bảo mật của nó.

## Slide 27: 12.4. Đặc tả tính an ninh (tiếp)
Hình 3: Quy trình đánh giá rủi ro sơ bộ cho các yêu cầu bảo mật

## Slide 28: 12.4. Đặc tả tính an ninh (tiếp)
Xác định tài sản, trong đó tài sản hệ thống có thể yêu cầu bảo vệ được xác định. Bản thân hệ thống hoặc các chức năng hệ thống cụ thể có thể được xác định là tài sản cũng như dữ liệu liên quan đến hệ thống (xác định rủi ro).
Đánh giá giá trị tài sản, nơi bạn ước tính giá trị của các tài sản được xác định (phân tích rủi ro).
Đánh giá tiếp xúc, nơi bạn đánh giá các tổn thất tiềm năng liên quan đến từng tài sản. Điều này cần tính đến những tổn thất trực tiếp như mất cắp thông tin, chi phí phục hồi và mất danh tiếng (phân tích rủi ro).
Xác định mối đe dọa, nơi bạn xác định các mối đe dọa đối với tài sản hệ thống (phân tích rủi ro).
Mô tả quy trình:

## Slide 29: 12.4. Đặc tả tính an ninh (tiếp)
Đánh giá cuộc tấn công: Nơi bạn phân tách từng mối đe dọa thành các cuộc tấn công có thể được thực hiện trên hệ thống và các cách thức có thể xảy ra trong các cuộc tấn công này.
Nhận dạng kiểm soát: Nơi đề xuất các kiểm soát có thể được đưa ra để bảo vệ tài sản.
Các kiểm soát là các cơ chế kỹ thuật, chẳng hạn như mã hóa, mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ tài sản (giảm rủi ro)
Đánh giá khả thi: Nơi bạn đánh giá tính khả thi kỹ thuật và chi phí của các biện pháp kiểm soát được đề xuất. Không có giá trị kiểm soát đắt tiền để bảo vệ tài sản mà không có giá trị cao (giảm rủi ro).
Định nghĩa yêu cầu bảo mật: Trong đó thông tin về phơi nhiễm, các mối đe dọa và đánh giá kiểm soát được sử dụng để rút ra các yêu cầu bảo mật hệ thống.

## Slide 30: 12.5. Đặc tả hình thức
Tiếp cận dựa trên toán học để phát triển phần mềm,xác định một mô hình chính thức của phần mềm để từ đó hình thức phân tích mô hình và sử dụng nó làm cơ sở đặc tả hệ thống.
Điểm khởi đầu của tất cả các quy trình là môt mô hình hệ thống chính thức,phục vụ như một đặc tả hệ thống
Bạn dịch các yêu câu người dùng của hệ thống được thể hiện bằng ngô ngữ tự nhiện,sở đồ và bảng biểu sang ngôn ngữ toán học có định nghĩa chính thức về ngữ nghĩa
Đặt tả chính thức là mô tả rõ ràng về những gì hệ thống nên làm
Thông số kỹ thuật chính thức không chỉ cần thiết cho việc xác minh thiết kế và triển khai phần mềm. Chúng là cách chính xác nhất để đặc tả các hệ thống, và do đó giảm phạm vi hiểu lầm.
Tổng quan:

## Slide 31: 12.5. Đặc tả hình thức
Hình 4: Biểu diễn một quy trình phần mềm dựa trên đăc tả hình thức

## Slide 32: 12.5. Đặc tả hình thức
Những lợi thế của việc phát triển một đặc tả hình thức và sử dụng điều này trong một quy trình phát triển hình thức là:
Khi bạn phát triển một đặc tả hình thức một cách chi tiết, bạn sẽ phát triển sự hiểu biết sâu sắc và chi tiết về các yêu cầu hệ thống.
Vì đặc tả được thể hiện bằng ngôn ngữ với ngữ nghĩa được xác định có tính hình thức, bạn có thể tự động phân tích nó để khám phá sự không nhất quán và không đầy đủ.
Bạn có thể chuyển đổi đặc tả chính thức thành một chương trình thông qua một chuỗi các phép biến đổi bảo toàn chính xác. Do đó, chương trình kết quả được đảm bảo để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của nó.
Chi phí kiểm tra chương trình có thể được giảm vì bạn đã xác minh chương trình theo thông số kỹ thuật của chương trình.

## Slide 33: 12.5. Đặc tả hình thức
Nhược điểm:
Chủ sở hữu vấn đề và chuyên gia tên miền không thể hiểu một đặc tả chính thức để họ không thể kiểm tra xem nó có đại diện chính xác cho yêu cầu của họ không.
Khó hơn để ước tính mức tiết kiệm chi phí có thể có do việc sử dụng nó.
Hầu hết các kỹ sư phần mềm chưa được đào tạo để sử dụng các ngôn ngữ đặc tả kiểu hình thức.
Rất khó để mở rộng các cách tiếp cận hiện tại đối với đặc điểm kỹ thuật đặc tả hình thức lên đến các hệ thống rất lớn
Đặc tả hình thức không tương thích với các phương pháp phát triển nhanh.